Трактор Петра Дементьева

(Башкортостан, п. Иглино)

Трактор начал собирать лет 5 назад. Собирал  долго не потому  что не  получалось просто мало свободного  времени. В основном  месяц в году.

Двигатель М412 на 76 бензине, КПП  ГАЗ-51, соединение через  16мм  пластину

(между кожухом сцепления и коробкой), первичный вал укорочен по длине, а

конец проточен под москвичевский опорный подшипник.

Корзина  сцепления  М-412 и выжимной  подшипник нового образца тоже М-412,  диск сцепления  ГАЗ-51  обрезанный по наружному  диаметру, накладки  заме-

нены на ВАЗ-2108.

Вообще, когда собирал трактор

старался  использовать  детали

которые  можно  купить в  любом

магазине  автозапчастей. После

КПП  стоит  кардан  длинной

30см, для того,  чтобы  при

замене  сцепления  не  пришлось

разбирать  половину трактора.

Задний мост ГАЗ-51  укоро-

ченный  до  115см, мост достал-

ся уже укороченный. Так как мост очень корот-

кий, тормоза пришлось сделать в ручнике.Тормозные барабаны на задних колесах

отсутствуют. Вместо механизма  который разводит колодки (в барабане ручника)

я  поставил  задний  рабочий  цилиндр от 2108, предварительно вырезал с опорного

диска 2108 участок с креплением цилиндра.

Подогнал цилиндр  в механизм  ручника  и  приварил. Рама  сварена  из  швеллера  №10. Чтобы   закрепить  двигатель  на  раме взял  переднюю  балку  М-412  и  обрезал  от  неё  места  крепления  пружин. Балка  крепится к раме  на  4 болта. Заднее  крепление  двигателя  жесткое с помощью переходной пластины (план-шайбы соединяющей

КПП с кожухом сцепления). Радиатор  УАЗ,  вместе с москвичевским  ветилятором  стоит

еще электрический от ВАЗ 2108 ,который   включается  тумблером. Рулевой  механизм  от  ГАЗ -53. Его я  немного переделал, укоротил  вал, приварил  к нему  вал со шлицами  от  рулевого  механизма ВАЗ 2107, и  поставил  карданчик  от ВАЗ 2107. Передняя  балка самодельная, сделанная  из  квадратной  трубы  размер  50х80 мм. В торцы  трубы вварены  отрезки  передней  балки  ГАЗ-24, ступицы  тоже  ГАЗ-24. Балка   качается  на  кразовской крестовине, кстати  этот  способ  проверен  моим  другом на тракторе, стоит уже 13 лет. Гидравлика  на  тракторе - стандартная, насос  НШ-10,   распределитель от Т-25,  цилиндр неизвестный.
К  сожалению   чертежа   план-шайбы нет. Берётся

лист толщиной16мм  можно толще, длину  и  ширину

подбираете  под свою  раму (это будет задней опорой

двигателя).

В  листе на фрезерном станке протачивается посадочное  гнездо под диаметр фланца выходной втулки первич-ного вала КПП диаметром  116 мм, втулку необходимо

укоротить по длине до начала маслосгонной резьбы.

Затем  одеваете  эту планшайбу  на  коробку  и  отмечаете  места  для  шпилек   крепления коробки. Сверлите  отверстия  и  нарезаете  резьбу, вворачиваете шпильки, примеряете.  Планшайба готова, остаётся отцентровать её на кожухе  сцепления, наметить изнутри  кожуха, через имеющиеся отверстия места для сверления. Крепить  изнутри.